## Slide 1
Jak vracet vodu do krajiny
Možnosti obnovy vodního režimu krajiny prostřednictvím revitalizací vodních toků, obnovy mokřadů, tvorby tůní a dalších přírodě blízkých opatření
Voda v krajině – 23.10.2026
RNDr. Michal Šereš, Ph.D.

## Slide 2
Hlavní cíle přednášky
Úvod do souvislostí
Představení konkrétních opatření
Možnosti a limity
Propojení opatření do funkčního celku
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/meandry-teple-a-studene-vltavy-nad-novou-peci

## Slide 3
Vodu z krajiny jsme se naučili odvádět
Desítky let jsme krajinu přizpůsobovali především rychlému a kontrolovanému odvodu vody.
Úpravy vodních toků
  Napřimování a zahlubování koryt, technické opevňování břehů, oddělení toků od přirozených niv
Odvodnění zemědělské krajiny
  Budování drenážních systémů, odvodňování zamokřených pozemků, mokřadů a pramenišť
Intenzifikace využívání krajiny
  Scelování půdních bloků, odstraňování mezí a krajinné zeleně, úbytek trvalých vegetačních prvků
https://statistikaamy.csu.gov.cz/krajina-ktera-nas-zivi
Foto: Lenka Tlapáková (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-vodu-z-krajiny-odvadi- pres-milion-kilometru-potrubi-poradne-se-nevi-kde-lezi-229859)
https://www.priroda.cz/clanky/foto/pricinypovodni1.jpg

## Slide 4
Přirozený hydrologický cyklus
Srážky se rozdělují mezi infiltraci, povrchový odtok a evapotranspiraci.
Půda, podzemní vody, mokřady a vodní plochy představují přirozené zásobníky vody.

## Slide 5
Narušený vodní režim krajiny
Změny srážkového režimu a rostoucí výpar ovlivňují dostupnost vody
Zemědělské drenáže urychlují odvod vody z půdního profilu
Napřímené a zahloubené toky zrychlují odtok a omezují propojení s říční nivou
Úbytek mokřadů, krajinné zeleně a degradace půdy oslabují přirozené retenční funkce

## Slide 6
Možnosti obnovy vodního režimu krajiny
Zadržet vodu v půdě:
  zlepšení půdních vlastností, protierozní a agrotechnická opatření.
Zpomalit její odtok:
  regulace drenáží, revitalizace a renaturace vodních toků
Obnovit přirozenou retenci:
  mokřady, tůně, říční nivy a malé vodní nádrže
Podpořit infiltraci a vegetaci:
  obnova krajinné zeleně a přirozených hydrologických vazeb
Propojovat opatření:
  řešit vodní režim komplexně na úrovni celého povodí

## Slide 7
Neexistuje univerzální opatření pro každé území
1. Intenzivně zemědělská krajina – Lounsko, Žatecko
Problémy: Nedostatek půdní vláhy, vodní eroze, rychlý odtok, zemědělské odvodnění.
Priority: Zlepšení půdních vlastností, protierozní opatření, regulace drenáží, krajinná zeleň.
2. Vodní toky a říční nivy – Poohří
Problémy: Napřímená a zahloubená koryta, omezené rozlivy, narušené propojení toku s nivou.
Priority: Revitalizace a renaturace toků, obnova nivních mokřadů a tůní, přirozené rozlivy.
3. Horské a posttěžební oblasti – Krušné hory, Mostecko
Problémy: Odvodnění pramenných oblastí, zásahy do hydrologické sítě, pozměněné odtokové a hydrogeologické poměry.
Priority: Obnova mokřadů a rašelinišť, revitalizace drobných toků, rekonstrukce vodního režimu narušených území.
https://www.fotoaparat.cz/fotogalerie/fotografie/534118/
https://www.denik.cz/cestovani/tip-na-vylet-zelinsky-meandr-kadan/
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/chko-krusne-hory/

## Slide 8
Opatření v krajině – Katalog RUR

## Slide 9
1. Revitalizace toků mimo zastavěná území
Cíl: Obnova přirozených hydromorfologických procesů, ekologických funkcí toku a jeho propojení s říční nivou.
Základní principy a opatření:
Obnova přirozené trasy a morfologie koryta – rozvolnění, meandrování, členitost dna a břehů.
Snížení kapacity a zahloubení koryta – umožnění častějších rozlivů do říční nivy.
Odstranění technických úprav a migračních bariér – obnova přirozené dynamiky proudění a transportu sedimentů.
Obnova břehové vegetace a nivních biotopů – podpora ekologické stability a samočisticích procesů.
Hlavní přínosy:
Zpomalení odtoku a podpora přirozené retence vody.
Obnova propojení povrchových a podzemních vod.
Zvýšení biodiverzity a zlepšení ekologického stavu toku.
Důležité: Revitalizace nemusí vždy znamenat vytvoření nového koryta. Může probíhat také ve stávající trase nebo odkrytím zatrubněného toku.

## Slide 10
2. Renaturace vodního toku a nivy
Cíl: Podpora samovolné obnovy přirozených hydromorfologických a ekologických funkcí vodního toku a jeho nivy.
Základní principy a procesy:
Samovolný rozpad technických úprav – postupné narušování opevnění dna a břehů.
Obnova přirozené dynamiky koryta – boční eroze, sedimentace, vznik nátrží a štěrkových lavic.
Působení přírodních procesů – zarůstání koryta vegetací, spad říčního dřeva, činnost bobra evropského.
Usměrněná renaturace – podpora přirozeného vývoje prostřednictvím změny údržby nebo dílčích zásahů.
Hlavní přínosy:
Omezení odvodňovacího účinku zahloubených koryt a obnova nivních ekosystémů.
Zvýšení hydromorfologické rozmanitosti a podpora biodiverzity.
Zpravidla výrazně nižší realizační náklady oproti aktivní revitalizaci.
Důležité: Renaturace je vhodná tam, kde existuje dostatečný prostor a potenciál pro přirozený vývoj toku. Její účinnost může omezovat silné technické opevnění, nadměrné zahloubení nebo využití okolních pozemků.

## Slide 11
3. Přírodě blízká protipovodňová opatření
Cíl: Zmírnění vzniku a průběhu povodňových vln prostřednictvím zpomalení odtoku, podpory přirozených rozlivů a zvýšení retenční kapacity povodí.
Základní principy a opatření:
Obnova přirozených rozlivů do říčních niv – odstranění nevhodných hrází, snížení úrovně nivy, obnova rozlivových ploch.
Zpomalení odtoku v ploše povodí – zatravnění, zalesnění, průlehy a protierozní opatření.
Vytváření retenčních prostorů – suché nádrže (poldry), mokřady, tůně a přírodě blízké nádrže.
Obnova pramenných oblastí a rašelinišť – podpora přirozených retenčních funkcí v horních částech povodí.
Hlavní přínosy:
Zpomalení postupu povodňových vln a potenciální snížení kulminačních průtoků.
Omezení rychlého povrchového odtoku a vodní eroze.
Podpora retence vody, biodiverzity a ekologických funkcí krajiny.
Důležité: Účinnost opatření závisí na jejich umístění, velikosti a charakteru povodňové události. Přírodě blízká opatření nenahrazují ve všech situacích technickou protipovodňovou ochranu, ale mohou ji vhodně doplňovat.

## Slide 12
4. Biotechnická opatření na vodních tocích
Cíl: Stabilizace koryt a břehů vodních toků s využitím přírodních materiálů a vegetace při současném zachování či posílení jejich ekologických funkcí.
Základní principy a opatření:
Vegetační stabilizace břehů – využití kořenových systémů stromů, keřů a bylinné vegetace k omezení nežádoucí eroze.
Stabilizace přírodními materiály – použití dřeva, kamene, živých vrbových konstrukcí a jejich kombinací.
Usměrnění proudění a erozních procesů – lokální úpravy proudění, ochrana namáhaných břehů a dna.
Vytváření habitatové rozmanitosti – říční dřevo, členité břehy a další struktury poskytující úkryty vodním organismům.
Hlavní přínosy:
Omezení nežádoucí břehové a dnové eroze.
Podpora přirozené morfologické rozmanitosti toku.
Zvýšení biodiverzity a ekologické hodnoty vodního prostředí.
Důležité: Biotechnická opatření představují alternativu nebo doplněk konvenčního technického opevnění. Jejich použití musí respektovat hydraulické zatížení, charakter koryta a stabilitu navržených konstrukcí.

## Slide 13
5. Malé vodní nádrže (MVN)
Cíl: Akumulace a retence vody v krajině, regulace odtoku a podpora vodohospodářských a ekologických funkcí území.
Základní principy a opatření:
Akumulace vody – zachycování a uchovávání vody pro období jejího nedostatku.
Retenční funkce – zachycení části povodňového odtoku a transformace povodňové vlny při zajištění volného retenčního prostoru.
Přírodě blízké uspořádání nádrží – členité břehy, mělkovodní zóny, litorální vegetace a návaznost na okolní biotopy.
Obnova stávajících nádrží – odbahnění, rekonstrukce hrází a funkčních objektů, zlepšení ekologického stavu.
Hlavní přínosy:
Zvýšení zásoby povrchové vody v krajině.
Možnost zmírnění povodňových průtoků a regulace odtoku.
Podpora biodiverzity, mikroklimatu a krajinné rozmanitosti.
Důležité: Akumulační a protipovodňová funkce mohou mít protichůdné požadavky na provozní hladinu. Při návrhu je nutné zohlednit vodní bilanci, hydrologický režim přítoku, výpar a ekologické dopady nádrže.

## Slide 14
6. Tůně a mokřady
Cíl: Obnova přirozené retence vody, mokřadních biotopů a hydrologických funkcí krajiny.
Základní principy a opatření:
Obnova přirozeně zamokřených lokalit – říční nivy, terénní deprese, bývalé mokřady a prameniště.
Budování tůní – mělké vodní plochy bez hrází, napájené srážkami, povrchovým odtokem nebo podzemní vodou.
Vytváření soustav tůní – rozdílné velikosti, hloubky a oslunění podporují rozmanitost stanovišť.
Obnova mokřadní vegetace
Hlavní přínosy:
Zadržování vody a zpomalení jejího odtoku z krajiny.
Podpora biodiverzity, zejména obojživelníků a mokřadních organismů.
Zlepšení lokálního mikroklimatu a podpora samočisticích procesů.
Důležité: Funkčnost tůní a mokřadů závisí především na jejich hydrologickém napájení. Sezónní vysychání nemusí být problémem – u některých mokřadních biotopů je přirozenou a ekologicky žádoucí součástí jejich režimu.

## Slide 15
7. Kostra zeleně v kulturní krajině
Cíl: Obnova krajinné struktury prostřednictvím vegetačních prvků, které přispívají ke zpomalení povrchového odtoku, ochraně půdy a posílení ekologické stability krajiny.
Základní principy a opatření:
Obnova mezí, remízků a liniové zeleně – rozčlenění rozsáhlých zemědělských bloků a omezení soustředěného povrchového odtoku.
Výsadba stromořadí, větrolamů a skupin dřevin – omezení větrné eroze, zastínění a úprava mikroklimatu.
Zakládání travnatých a vegetačních pásů – zpomalení odtoku, zachycování sedimentů a ochrana půdy.
Propojování krajinných prvků
Hlavní přínosy:
Omezení vodní a větrné eroze a podpora infiltrace vody do půdy.
Zlepšení mikroklimatu prostřednictvím zastínění a evapotranspirace.
Zvýšení biodiverzity a ekologické konektivity krajiny.
Důležité: Účinnost vegetačních opatření závisí na jejich prostorovém uspořádání, orientaci vůči svahu a převládajícím větrům, druhovém složení a následné péči. Samotná výsadba zeleně automaticky nezaručuje zvýšení zásob vody v povodí.

## Slide 16
8. Opatření na drenážní síti
Cíl: Omezit nadměrné odvodňování zemědělské krajiny, zvýšit zásobu vody v půdním profilu a obnovit přirozenější vodní režim odvodněných území.
Základní principy a opatření:
Regulace drenážního odtoku – řízení odtoku pomocí regulačních šachet a stavítek, umožňující zvýšení hladiny podzemní vody.
Přerušení a zaslepení drenáží
Revitalizace hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) – odtrubnění, úpravy.
Přesměrování drenážních vod –napájení mokřadů, tůní a dalších prvků.
Obnova pramenišť – rušení pramenních jímek nebo jejich regulace.
Hlavní přínosy:
Zvýšení půdní vlhkosti a dostupnosti vody pro vegetaci v suchých obdobích.
Omezení rychlého odtoku vody z odvodněných pozemků.
Podpora obnovy mokřadních biotopů a omezení transportu živin a dalších znečišťujících látek.
Důležité: Cílem nemusí být úplné odstranění drenážního systému, ale změna jeho funkce z jednostranného odvodňování na řízené hospodaření s vodou.

## Slide 17
9. Technická protierozní opatření
Cíl: Omezení vodní eroze prostřednictvím zachycování, zpomalování a bezpečného odvádění povrchového odtoku ze zemědělských pozemků.
Základní principy a opatření:
Záchytné a vsakovací průlehy – zachycování povrchového odtoku, podpora infiltrace a omezení jeho koncentrace.
Svodné příkopy a průlehy – bezpečné odvádění soustředěného odtoku do vhodných recipientů.
Protierozní meze a hrázky – přerušení délky svahu, snížení rychlosti odtoku a zachycování sedimentů.
Zatravněné údolnice a vegetační pásy – stabilizace drah soustředěného odtoku a ochrana před erozí.
Hlavní přínosy:
Omezení smyvu půdy a transportu sedimentů a živin.
Zpomalení povrchového odtoku a podpora retence vody.
Snížení rizika lokálních povodní a škod na zemědělské půdě.
Důležité: Jednotlivá opatření musí tvořit funkčně propojený systém v rámci povodí. Jejich návrh vychází zejména ze sklonitosti, délky svahů, půdních vlastností a charakteru odtokových drah.

## Slide 18
10. Organizační a agrotechnická protierozní opatření
Cíl: Omezení vodní a větrné eroze vhodným uspořádáním zemědělské krajiny a změnou způsobu hospodaření na půdě.
Základní principy a opatření:
Optimalizace velikosti a tvaru půdních bloků – rozčlenění rozsáhlých pozemků, respektování vrstevnic a sklonitosti terénu.
Protierozní rozmístění plodin – pásové střídání plodin, ochranné zatravnění a agrolesnictví.
Šetrné zpracování půdy – minimalizační a bezorebné technologie, omezení narušování půdní struktury.
Celoroční ochrana půdního povrchu – meziplodiny, mulčování a ponechávání rostlinných zbytků.
Hlavní přínosy:
Omezení eroze, povrchového odtoku a ztrát úrodné půdy.
Zlepšení půdní struktury, infiltrace a retenční schopnosti půdy.
Podpora půdní biodiverzity a dlouhodobé stability zemědělské produkce.
Důležité: Účinnost opatření závisí na půdních a klimatických podmínkách, volbě plodin a dlouhodobém způsobu hospodaření. Klíčová je jejich kombinace s technickými protierozními opatřeními.

## Slide 19
11. Umělé mokřady a biofiltry
Cíl: Omezení transportu živin, pesticidů a sedimentů ze zemědělských pozemků do povrchových a podzemních vod.
Základní principy a opatření:
Denitrifikační biofiltry – využití organického substrátu (např. dřevní štěpky) k mikrobiálnímu odstraňování dusičnanů z drenážních vod.
Umělé mokřady – kombinace fyzikálních, chemických a biologických procesů pro zachycování a odstraňování znečištění.
Vegetační filtrační pásy – zachycování sedimentů a souvisejících znečišťujících látek z povrchového odtoku.
Kombinace s retenčními prvky – zachycení přívalového odtoku a vytvoření vhodných podmínek pro jeho následné čištění.
Hlavní přínosy:
Snižování zatížení vodních toků živinami, pesticidy a sedimenty.
Podpora retence vody a zvýšení ekologické rozmanitosti krajiny.
Možnost čištění drenážních i povrchových odtoků přímo v zemědělském povodí.
Důležité: Účinnost závisí na hydraulickém zatížení, době zdržení, složení filtračního média a charakteru znečištění. Nezbytný je monitoring a pravidelná údržba.

## Slide 20
12. Umělé mokřady pro čištění odpadních vod
Cíl: Čištění odpadních vod prostřednictvím přirozených fyzikálních, chemických a biologických procesů v uměle vytvořených mokřadních systémech.
Základní principy a opatření:
Horizontální kořenové filtry (HF) – podpovrchové proudění vody v trvale zatopeném filtračním prostředí
Vertikální kořenové filtry (VF) – přerušované dávkování a vertikální průtok, převážně aerobní podmínky podporující nitrifikaci.
Hybridní mokřadní systémy – kombinace různých typů filtrů.
Mechanické předčištění – nezbytná součást systému pro zachycení nerozpuštěných látek a ochranu filtračního prostředí.
Hlavní přínosy:
Odstraňování organického znečištění, nerozpuštěných látek a živin.
Nízké provozní náklady a relativně malé nároky na obsluhu.
Podpora biodiverzity a možnost začlenění do krajiny.
Důležité: Účinnost čištění závisí na hydraulickém a látkovém zatížení, kyslíkových podmínkách, konstrukci a provozu filtrů. Pro účinné odstranění celkového dusíku je vhodné kombinovat aerobní a anoxické procesy.

## Slide 21
13. Přírodě blízké hospodaření se srážkovými vodami
Cíl: Zadržování, vsakování a využívání srážkových vod v místě jejich dopadu, omezení povrchového odtoku a podpora přirozeného vodního režimu v sídlech.
Základní principy a opatření:
Vsakovací průlehy a rýhy – zachycování srážkového odtoku a podpora infiltrace do půdního prostředí.
Dešťové záhony a bioretence – kombinace vegetace a filtračního substrátu pro retenci, vsakování a čištění vody.
Zelené střechy – zachycování části srážek, zpomalení odtoku a podpora evapotranspirace.
Retenční a akumulační prvky – zadržování srážkové vody a její následné využití, například pro závlahu.
Hlavní přínosy:
Omezení odtoku do kanalizace a snížení rizika jejího přetížení.
Podpora infiltrace, evapotranspirace a ochlazování městského prostředí.
Zlepšení kvality srážkového odtoku a snížení zatížení recipientů.
Důležité: Volba opatření musí respektovat propustnost podloží, hladinu podzemní vody, kvalitu srážkového odtoku a prostorové podmínky. Vsakování není vhodné ve všech lokalitách.

## Slide 22
Od opatření k funkčnímu vodnímu režimu
V ploše povodí:
  ochrana půdy, omezení eroze, regulace drenáží a zpomalení povrchového odtoku.
Na vodních tocích:
  revitalizace, renaturace a obnova přirozené morfologie koryt.
V říčních nivách:
  obnova rozlivových prostorů, mokřadů a tůní.
Na rozhraní zemědělské krajiny a vodních toků:
  biofiltry, vegetační pásy a další opatření pro zlepšení kvality vody.

## Slide 23
Od opatření k funkčnímu vodnímu režimu

## Slide 24
Závěr
Obnovujme hydrologické procesy, nejen jednotlivé krajinné prvky. Cílem není pouze akumulace vody, ale obnova přirozených funkcí celého vodního režimu.
Neexistuje univerzální opatření. Výběr řešení musí vycházet z konkrétních hydrologických, geomorfologických a ekologických podmínek území.
Přemýšlejme v měřítku celého povodí. Skutečný přínos přináší vhodná kombinace opatření v půdě, na vodních tocích, v nivách i v sídlech.
Respektujme možnosti i limity jednotlivých opatření. Každé řešení má specifické požadavky na umístění, návrh, provoz a následnou péči.
Hodnoťme skutečný účinek, nikoliv počet realizací. Dlouhodobý monitoring a adaptivní management jsou základem funkčních a udržitelných řešení.